Description

Banc d'une longueur de 4m dont l’assise est composée de 13 poutres de section 68x195mm et le dossier d’une poutre de section triangulaire 100x300mm avec un sommet arrondi (rayon=50mm). Longueur du dossier : 2700mm.

Le support d’assise se compose de trois socles formés de deux coques en tôle d’acier assemblées par rivetage. Sur chacun de ces socles sont montés deux supports positionneurs en acier galvanisé pour les poutres de l’assise. Ceux-ci permettent de garder un joint constant de 15mm entre chaque poutre et de démonter les poutres indépendamment les unes des autres. La taille du socle est de 510x450mm.Les poutres en bois sont fixées à l’aide de vis à bois en acier inoxydable de qualité A2. Le dossier est boulonné aux positionneurs grâce à six supports en acier galvanisé en forme de T. Le dossier est installé au centre de l’assise ce qui rend le banc utilisable des deux côtés.

Finition

• Toutes les parties métalliques sont sablées, métallisées et laquées à la poudre de polyester type RAL 2900 (gris sablé).

• L’assise est en bois exotique brut de classe1, imputrescible, essence  Bilinga .Toutes les arêtes sont arrondies et le bois est poncé pour éviter les échardes.

  - Dureté Monnin moyenne 5.3

  - Contrainte de rupture en flexion statique moyenne 95 Mpa

Options

- Poudrage polyester (choix d’un ton de la gamme RAL)

- Bois labellisé FSC

Fixations

- Socles à fixer sur le revêtement par l’intermédiaire de tiges filetées et ancrages chimiques.

Dimensions

- Longueur : 4000mm

- Largeur : 980mm

- Hauteur hors sol : 850mm

- Hauteur assise : 440mm

- Poids : 500kg

Cette collection est composée de :

- Banquette (1000mm ou 4000mm)

- Banc (1000mm ou 4000mm)